Operazioni successive allo sblocco

# Installare GUI Ansuel su firmware 1.1.x e 1.2.x

- Scaricare dal sito e Aprire Putty (alternativamente usare telnet) e entrare con root e la password

- Resettare alle impostazioni di fabbrica se necessario (tipo se il Carico CPU lavora molto) poi dare il seguente comando:

wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/GUI.tar.bz2 && bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force

Avremo la GUI sbloccata dove possiamo attivare Telnet + AriaNG, Transmission la Blacklist e avere Setup Wizard + Bridge mod + Qos, e anche scegliere tra varie skin, andando su “Funzioni extra di Sistema” e poi “Aspetto GUI”

- Se non dovesse andare l’interfaccia, provare a riavviarla dando i seguenti comandi da putty o telnet:

/etc/init.d/transformer restart
/etc/init.d/nginx restart

Gli aggiornamenti della GUI di Ansuel potranno essere fatti direttamente dalla GUI stessa quando apparirà la notifica in alto.

Per installare Aria, Transmission e la Blacklist andare in “Stato Gui”. Per maggiore sicurezza la Blacklist va disinstallata e reinstallata ad ogni aggiornamento della GUI tramite putty. Vedi relativa Guida. Eventualmente anche le altre app

# Installare GUI Ivymike (questa è un ulteriore elaborazione mia, soprattutto grafica, che si aggiunge alla precedente)

- Usare sempre  Putty (alternativamente usare telnet) e entrare con root e password

- Occorre installare prima la GUI di Ansuel, e solo se la versione della mia GUI è uguale a quella di Ansuel o potrebbero esserci problemi

- Dare il seguente comando:

per DGA4130

wget -P /tmp https://filippoputinati.weebly.com/uploads/4/0/2/2/4022342/dga4130-ivy.8.9.7.tar.gz && tar -zxvf /tmp/dga4130-ivy.8.9.7.tar.gz -C /

per DGA4132

wget -P /tmp https://filippoputinati.weebly.com/uploads/4/0/2/2/4022342/dga4132-ivy.8.9.7.tar.gz && tar -zxvf /tmp/dga4132-ivy.8.9.7.tar.gz -C /

Avremo così la GUI di Ansuel installata come sopra ma con le mie personalizzazioni e adattamenti

- Riaggiornare eventualmente l’interfaccia premendo F5 o aggiornando la pagina

# Installazione singola di Telnet con Putty nella GUI normale

- Scaricare dal sito e Aprire Putty (alternativamente usare telnet) entrare e lasciare aperti i programmi

- Dare i seguenti comandi:

wget -P /tmp http://www.mediafire.com/file/ob2daq1q7fmg2ys/telnet_support.tar.bz2
bzcat /tmp/telnet_support.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
ln -s /bin/busybox_telnet /usr/sbin/telnetd
cp /etc/config/telnet_orig /etc/config/telnet

- Mettere option enable '1' nel file /etc/config/telnet

- Per attivare telnet:

/etc/init.d/telnet enable
/etc/init.d/telnet start

- Per disattivare telnet:

/etc/init.d/telnet disable
/etc/init.d/telnet stop

# Disabilitare il Firewall con Putty

- Scaricare dal sito e Aprire Putty (alternativamente usare telnet) entrare e lasciare aperti i programmi

- Dare i seguenti comandi:

/etc/init.d/firewall stop
/etc/init.d/firewall disable

Per attivarlo:
/etc/init.d/firewall start
/etc/init.d/firewall enable

# Cambio ZONA Wifi (e conseguente aumento copertura)

- Scaricare il file wireless

- Scaricare dal sito e Aprire WinSCP e entrare nel modem mettendo il “File protocol” la voce SCP

- In Host name mettere l’IP del modem, sempre 192.168.1.1

- Mettere come username: root e come password: root o quella che avete cambiato se l’avete cambiata

- Copiare il file wireless in /etc/config/ che cambia l’option country 'EU' e 'IT' in 'US'

- Su wifi 2,4 andare in opzioni avanzate e attivare “intervallo breve protezione”

- Riavvia il modem

# Aggiungere altri host DDNS alla GUI normale (nelle GUI sopra non è necessario)

- Scaricare il file wanservices-modal.lp

- Scaricare dal sito e Aprire WinSCP e entrare nel modem mettendo il “File protocol” la voce SCP

- In Host name mettere l’IP del modem, sempre 192.168.1.1

- Mettere come username: root e come password: root o quella che avete cambiato se l’avete cambiata

- Andare in /www/docroot/modals e rinominare lo stesso file aggiungendo .orig in modo da ripristinarlo.

- Copiare il file wanservices-modal.lp in /www/docroot/modals e avremo una lunga lista di host tra cui scegliere

# Cambiare driver xdsl

- Scaricare il file del driver di interesse da Driver

- Scaricare dal sito e Aprire WinSCP e entrare nel modem mettendo il “File protocol” la voce SCP

- In Host name mettere l’IP del modem, sempre 192.168.1.1

- Mettere come username: root e come password: root o quella che avete cambiato se l’avete cambiata

- Scaricare dal sito e Aprire Putty (alternativamente usare telnet) entrare e lasciare aperti i programmi

- Dare i seguenti comandi:

xdslctl connection --down

xdslctl stop

- Andare in /etc/adsl/ e rinominare il file adsl_phy.bin aggiungendo .orig

- Copiare il file adsl_phy.bin nella cartella /etc/adsl

- Dare i seguenti comandi da Putty (o telnet)

xdslctl start

xdslctl connection –up

- Finito

NOTA: Questa guida è stata scritta e ottimizzata da me dopo aver lavorato su alcune cose. Altre parti sono state tradotte dal lavoro sviluppato dall’utente @shdf  e da @Ansuel e da forum straniero