Soluzione al Brick o SemiBrick Modem TIM DGA413x

Mi è capitato di rischiare il blocco completo del modem durante un’operazione di aggiornamento.

Il modem si riavviava continuamente e rimaneva con la spia “i” arancio e a volte si accendeva quella verde con i 3 quadratini del collegamento LAN. Non c’erano altri modi per comunicare col modem e non veniva rilevato da nessun programma di quelli utilizzati per aggiornare, i firmware o per eseguire il root.

Da un forum inglese ho trovato la via per risolvere il problema, via che premetto consiste anche in buona dosa di fortuna e pazienza.

La procedura è abbastanza complicata per chi non conosce almeno un po’ bene i computer in generale.

## Necessario:

Occorre che il PC abbia un IP fisso, pertanto supponiamo di dare al PC l’IP 192.168.1.10:

- cliccare sull’icona di rete del pc a fianco dell’orologio, quindi “Apri Centro connessioni di rete e condivisione > Connessione alla rete locale (LAN) > Proprietà > scorrere fino a Protocollo Internet versione 4 (TCP/Ipv4)”, fare doppio clic e mettere in IP: 192.168.1.10, in “Subnet Mask”: 255.255.255.0 e in “Gateway predefinito” l’IP del modem ovvero 192.168.1.1 > dare OK e chiudere

- Scaricare e Aprire il programma tftp64-462 (da mio sito)

- Scaricare il firmware AGTHP_1.0.3.rbi (da mio sito)

## Procedimento:

- Estratta la cartella del programma tftp, va messo il firmware scaricato all’interno di questa cartella dove ci sono 3 files.

- Connettere Il PC/Laptop usando solo il cavo LAN e scollegare la rete dal modem.

- Lanciando il programma potrebbe apparire l’avviso di permesso del firewall di Windows, dare OK

- Cliccare su Settings e mettere la spunta in “Bind DHCP to this address”: e inserire a fianco l’IP del PC che avevamo scelto: 192.168.1.10 quindi premere OK

- Andare nella linguetta DHCP e inserire in “IP Pool starting address: 192.168.1.1” che è l’ip del modem, in “Size of pool: 1”, in “Boot File: AGTHP_1.0.3.rbi” e in “Mask: 255.255.255.0”, lasciando tutti gli altri campi bianchi

- Cliccare su 'Save' e andare nella linguetta log viewer

- Ora mentre teniamo premuto il tasto reset sul retro, accendiamo il modem e si accenderà il LED arancio “i” il primo a sinistra

- Dopo pochi secondi dovrebbe iniziare a lampeggiare il LED della connessione LAN, a questo punto il modem è entrato in BOOTP e continuare a tenere premuto il tasto reset dietro, finché la luce arancio non lampeggia.

- Nella schermata log del programma dovrebbe apparire la richiesta di IP e se viene accettata correttamente inizierà il caricamento del firmware e si dovrebbe vedere una serie di righe come queste sotto:

Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0E:50:CA:55:C2 [26/05 17:28:15.001]

DHCP: proposed address 10.0.0.138 [26/05 17:28:15.011]

Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0E:50:CA:55:C2 [26/05 17:28:15.992]

DHCP: proposed address 10.0.0.138 [26/05 17:28:16.002]

Read request for file <zztxaa540e.bin>. Mode octet [26/05 17:28:16.233]

Using local port 1143 [26/05 17:28:16.233]

Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:11:D8:BA:DB:D5 [26/05 17:28:18.736]

<zztxaa540e.bin>: sent 4100 blks, 2098763 bytes in 25 s. 0 blk resent [26/05 17:28:41.629]

Se dopo le prime righe inizia ad apparire all’infinito:

no more address or address previously allocated

non è stato preso l’IP del modem e occorre spegnere e rifare avendo cancellato prima dalla linguetta “DHCP server” nella finestra in basso il dispositivo rilevato, tasto destro del mouse e poi DELETE

(Questa è l’operazione dove occorre pazienza, in quanto spesso il modem non entra in bootp.  Io ho perso 2 ore)

- Se la riga di errore non appare invece, attendere che finisca il processo e si riavvii.
Un’interruzione prematura potrebbe bloccare definitivamente il modem.

- Il modem dopo il riavvio è a posto.

- I modem Technicolor hanno 2 bank ovvero due aree dove vengono caricati due firmware anche diversi, come protezione. Se quella in uso dovesse avere problemi il modem carica il firmware dall’altra. Noi possiamo verificare al termine dell’operazione di cui sopra se siamo nella bank attiva o passiva entrando con Putty e dando il comando:

cat /proc/banktable/active

Se facendo la procedura avessimo messo il firmware nella bank passiva, possiamo passare all’altra dando il comando:

:software switchover

In CASO DI BRICK invece ovvero di sola luce arancio accesa fissa, e tftp non utilizzabile si può provare a procedere come segue:

- Staccare e tenere sempre staccato da internet il modem

- Accendere il modem e appena la spia arancio si accende iniziare velocemente a premere il tasto ON/OFF in modo che non venga tolta proprio del tutto corrente, mentre lo fate se mentalmente dite tic-tac-tic-tac è il ritmo giusto, ad ogni tic spegnete e al tac riaccendete (sembra stupido ma è per dare l’idea);

- Il modem a un certo punto spegnerà la lucetta arancio come per andare in fail boot, ovvero avvio fallito.

- Rifate il punto 1 una seconda volta e poi una terza.

- A questo punto accendete e provate a lasciarlo accendere e dovrebbe partire.

Questo capita perché questi modem hanno appunto due bank e in caso di avvio fallito per 3 volte, commutano sul bank dove dovrebbe esserci il firmware buono.

A questo punto riavrete il modem funzionante. Prima di attaccarlo a internet controllate se avete il root e che versione firmware e eventualmente rifate la procedura di root con autoflashgui.

NOTA: Questa guida è stata scritta e ottimizzata da me da nozioni prese e tradotte da forum stranieri dopo essere stata testata.